《自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF 》

》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 機械尺寸

| 》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 燙金規格 |
| --- |
| 最大金箔直徑 | 200mm |
| 最大收捲直徑 | 400mm |
| 使用金箔寬度 | 25mm ~ 1020mm |
| 最高燙金板厚度 | 7mm |
| 燙金溫度範圍 | 50℃ ～ 180℃ |
| 最大燙金面積 | 1020mm × 730mm |
| 紙前緣至金箔距離 | 14mm |
| 電熱板加熱區 | 12 |
| 最高燙金速度 | 6000 s/h |
| 最高全息燙金速度 | 5000 s/h |
| 蜂巢板 | 1 pes |
| 電熱板電力 | 24kw |
| 金箔回收捲軸（選購品） | 6 shafts (12 shafts) |
| 金箔拉捲軸（選購品） | 3 shafts (6 shafts) |
| 最大金箔直徑 | 200mm |
| 最大收捲直徑 | 400mm |
| 全息定位燙金機構 | 3 shafts |
| 棄屑機構 | 1 set |
| ★由於設計或製造上必要，可能會更改規格或尺寸，恕不另行通知。 |

| 》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 模切規格 |
| --- |
| 最大用紙尺寸 | 1050mm × 750mm |
| 最小用紙尺寸 | 400mm × 370mm |
| 最大模切尺寸 | 1040mm × 730mm |
| 最大模切壓力 | 300tons |
| 模切紙張範圍 | 80g/㎡ ~ 1500g/㎡ |
| 模切瓦楞紙厚度 | 4mm |
| 最小抓紙寬度 | 8mm |
| 最高機械速度 | 7500 Sheets/hr |
| 夾框尺寸 | 1145mm × 755mm |
| 鋼板尺寸 | 1080mm × 736mm |
| 送紙紙堆高度（含棧板） | 1250mm |
| 收紙紙堆高度（含棧板） | 1150mm |
| 機械電力 | 20kw |
| 機械長度 | 7060mm |
| 機械全寬 | 5164mm |
| 機械全高 | 2750mm |
| 機械總重 | 18 tons |

| 》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >>燙金機械構造介紹 |
| --- |
| 燙金加熱板 |
|  | 燙金模可隨時調整微調位移。 耐熱材質不易變形。 附有對位裝置快速準確對位。 全自動模框及鋼板閉/開功能。 可以旋轉蜂巢機構方便操作。 |
| 全電腦金箔輸送系統 |
|  | 抽出式金箔固定架。 裝卸金箔方便。 高精度輸送金箔。 2000米金箔固定轉盤。 |
| 燙金控制系統 |
|  | 燙金電腦控制系統。 燙金所需設定功能。 燙金溫度控制系統。 精準溫控誤差少。 |
| 金箔回收捲軸機構 |
|  | 整捲回收不暫空間。 外掛式設計操作方便。 免用紙管收捲金箔。 軸張式設計方便拆卸。 |
| 全息燙金機構 |
|  | 高精度調整位移方便。 可在電腦上做微調工作。 燙印精準誤差少。 同時可燙印三個全息圖形。 |
| 金箔檢測機構 |
|  | 可同時檢測12條金箔是否異常。 可檢測金箔是否偏移。 檢測金箔斷裂。 可隨時調整檢測位置。 |
| 輸出金箔機構 |
|  | 輸出金箔機構可全部推出到機器側邊， 方便內部操作。 方便燙金功能切換為模切除屑功能時推出。 方便檢測清理內部。 推出/推入安全輕鬆方便。 |

| 》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >>機械構造介紹 |
| --- |
| 螢幕顯示系統 |
|  | 顯示運轉中各項訊息。 設定模切壓力/標示插紙長度設定等功能。 可偵測整台機械自動控制線路功能。 |
| 輸紙機構 |
|  | 飛達優越精巧設計，能穩定正確輸送紙張。 配置預備補積紙台車，提高生產產能與效力。 配置不停機副紙架，主/副紙架自動交換。 主輸紙架左右橫移採電控操作設計。 |
| 輸紙定位機構 |
|  | 橫定位採推/拉兩用裝置，切換簡便。 前定位在運轉中可任意調整前後/歪斜誤差。 雙張輸紙停止輸送裝置。 檢測輸紙前/側定位精度 。 |
| 模切機構 |
|  | 耐用壓力穩定，可輸出模切壓力達300噸(燙金、壓凸)。 全自動夾持功能。 可旋轉反面操作。 刀模對位方便準確。 |

》自動平盤燙金壓凸模切機BD-1050CSF >> 主要功能

全電腦金箔輸送系統，能精確控制輸送金箔長度。 精密溫度控制12個電熱區，可單獨設定所需要的加熱區溫度。 精準快速自動昇退壓力控制系統，異常或無紙時會自動退壓，正常輸紙時自動昇壓，保護燙金板，減少紙張及金箔損耗。 鋼板及模框閉合及鬆開採電腦自動控制，操作輕鬆快速。 液晶螢幕可控制所需的各種功能，並顯示所有異常點及異常位置，幫助快速診斷。 採鉗把式夾紙，能確保高速運轉時準確性。 潤滑油冷卻系統，防止油溫過高，保護機械零件，避免異常磨損。 模切壓力採電腦觸控操作，數位顯示準確快速。 測定位採用拉推兩用裝置，方便選擇切換使用。 送紙部及收紙部附有不停機裝置，快速自動切換。 輸紙皮帶緩衝機構，對薄紙張精確表現優異。 全息定位燙印精準對位方便。 除棄屑裝置省力方便快速。 有金箔回收捲機，方便處理廢金箔。 主鏈條採英國(雷諾)廠牌。 模切鋼板採歐洲進口而不易變形。

寶德企業股份有限公司 　　Baoder　Enterprise　Co.,Ltd.

243台灣省台北縣泰山鄉文成路178-7號1樓

TEL：886-2-2900-5551~53　FAX：886-2-2900-8633